Samsung NV3 - technické parametry

| Technické parametry | Samsung NV3 |
| --- | --- |
| Obrazový snímač | Typ | 1/2,5″CCD |
|  | Efektivní počet pixelů | Cca. 7,2 megapixelu |
|  | Celkový počet pixelů | Cca. 7,4 megapixelu |
| Objektiv | Ohnisková vzdálenost | NV Lens f = 6,3 ~ 18,9mm (ekvivalent 35mm formátu: 38~114mm) |
|  | Světelnost | F3,5 ~ F4,5 |
|  | Digitální zoom | Režim Záznam snímků: 1,0x ~ 5,0x Režim Prohlížení snímků: 1,0x ~ 12,0x (v závislosti na rozlišení snímku) |
| LCD displej | 2,5" barevný TFT LCD (230 000 bodů) |
| Zaostřování | Typ | Automatické zaostřování TTL |
|  | Rozsah | Normálně: 80cm ~ nekonečno Makro: 5cm ~ 80cm (širokoúhlý obj.), 40cm ~ 80cm (teleobjektiv) Super Makro: 1cm ~ 5cm (širokoúhlý obj.) Auto Makro: 5cm ~ nekonečno (širokoúhlý obj.), 40cm ~ nekonečno (teleobjektiv) |
| Závěrka | Typ | Mechanická a elektronická závěrka |
|  | Rychlost | 2 ~ 1/2000 s (Režim Noc: 15 ~ 1/2000 s) |
| Expozice | Řízení expozice | Programová AE Měření: multisegmentové, bodové |
|  | Korekce expozice | ±2EV (krok 1/2EV) |
|  | ISO ekvivalent | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1000 |
| Blesk | Režimy | Automatický blesk, Automatický blesk s redukcí jevu červených očí, Vyrovnávací blesk, Synch. s dlouhými expozičními časy, Vypnutý blesk, Retuš červených očí |
|  | Dosah | Širokoúhlý objektiv: 0,3m ~ 3,4m, Teleobjektiv: 0,5m ~ 2,7m (ISO AUTO) |
|  | Doba nabíjení | Cca. 4 s |
| Ostrost | Měkká, Normální, Pronikavá |
| Efekty | Barva: Normální, ČB, Sépie, Dočervena, Dozelena, Domodra, Negativ, RGB Složený snímek, Zvýraznění, Rámeček |
| Vyvážení bílé | Automatické, Denní světlo, Zataženo, Západ slunce, Zářivky_H, Zářivky_L, Žárovky, Uživatel |
| Zvuková poznámka | Záznam zvuku - diktafon (max. 1 hodina) Zvuková poznámka ke snímku (Max. 10 s) |
| Tisk data | Datum a Čas, Datum, Vypnuto (uživatelská volba) |
| Záznamové režimy | Fotografování | Režimy: Automatický, Programový, ASR, Scéna * Scéna: Noc, Portrét, Děti, Krajina, Text, Detail, Západ slunce, Svítání, Protisvětlo, Ohňostroj, Pláž&Sníh Režimy snímání: Jednotlivé snímky, Sekvenční, Stupňovaní expozice Samospoušť: 2 s, 10 s, Dvojitá (10 s & 2 s) |
|  | Videosekvence | Se zvukem (délka záznamu závisí na kapacitě paměti a stavu baterie) Rozlišení: 720x480, 640x480, 320x240 (3x optický zoom se současným záznamem zvuku) Snímková frekvence obrazu: 30 fps (není dostupné při velikosti 720x480), 20 fps (pouze při velikosti 720x480), 15 fps Barevné efekty & ČB volitelně Stabilizace obrazu při záznamu videa (volitelně) Editace videa (vestavěné funkce): pauza v průběhu záznamu, uložení snímku z videosekvence, ořez |
| Záznamové médium | Médium | Interní paměť: Cca 15MB Externí paměť (volitelně): SD karty (garantováno do kapacity 1GB) * Neručíme za případnou změnu kapacity interní paměti. |
|  | Formát souborů | Fotografie: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Videosekvence: AVI (MPEG-4) Zvuk: WAV |
|  | Rozlišení | 7M: 3072x2305 pixelů, 6M: 2816x2112 pixely 5M: 2592x1944 pixely, 5M W: 3072x1728 pixelů 4M: 2272x1704 pixely, 3M: 2048x1536 pixelů, 2M: 1600x1200 pixelů, 1M: 1024x768 pixelů, VGA: 640x480 pixelů |
| Prohlížení snímků | Typ | Jednotlivé snímky, Náhledy, Slide show s efekty, Videosekvence, Fotogalerie |
|  | Editace | Barevné efekty, Ořez, Rotace, Změna velikosti |
| Rozhraní | Rozhraní pro počítač: USB 2.0 Zvuk: Mono pro videosekvence a záznam zvuku, Stereo pro MP3 a PMP Video výstup: PAL & NTSC (volitelný uživatelem) Externí napájení: 24pinový konektor |
| Napájení | Lithium-ionový akumulátor 3,7V: SLB-0837 (860mAh) Adaptér: SAC-45, SUC-C2 Komunikační a nabíjecí základna SCC-NV3 (volitelně) * Dodávané napájecí články se mohou lišit v závislosti na regionu prodeje. |
| Rozměry (ŠxVxH) | 94,5 x 57 x 17,5 mm |
| Hmotnost | 142 g (bez baterie a paměťové karty) |
| Software | Ovladač fotoaparátu | Storage Driver (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.0 ~ 10.4) |
|  | Aplikace | Digimax Master, Digimax Converter |
| Provozní teplota | 0 ~ 40 °C |
| Provozní vlhkost | 5 ~ 85% |

| MP3 technické parametry | Samsung NV3 |
| --- | --- |
| Zvuk | Frekvenční rozsah | 20Hz~20KHz |
|  | Výstup na sluchátka | 2,5mm konektor (Stereo) s 3,5mm adaptérem |
|  | Výstup | Maximální výkon Levý 40mW + Pravý 40mW (16Ω) |
|  | Odstup signál/šum | 88 dB při 20 KHz LPF |
| Soubor | Souborový formát | MP3 (MPEG-1/2/2.5 Vrstva 3), |
|  | Datový tok | 48 ~ 320kbps včetně variabilního datového toku VBR) |
| Zvukové efekty | Normálně, Klasická hudba, Taneční hudba, Jazz, Živý koncert, Rock, 3D |
| Režimy přehrávání | Vše, Opakování jedné skladby, Opakovat vše, Náhodný výběr, Opakování náhodný výběr Přeskočit při přehrávání, Automaticky přeskočit Slide Show Zapnuto/Vypnuto (uživatelská volba), MP3 + fotografování (fotografování pouze v režimu Auto, rozlišení max. 3megapixely) Funkce automatického převinutí (pamatuje si poslední hranou skladbu) Skiny MP3 přehrávače používají uživatelské snímky |

| PMP technické parametry | Samsung NV3 |
| --- | --- |
| PMP Decoder | Video | Xvid MPEG4 (při použití programu Digimax Converter) |
|  | Audio | MPEG Layer 2 (při použití programu Digimax Converter ) |
| Režimy přehrávání | Vyhledání a přehrání (Max 32x), Přeskočit při přehrávání, Automatické přeskočení přehraného souboru Funkce automatického převinutí (Pamatuje si pozici přerušení přehrávání) Podpora celoobrazovkového režimu v konverzním programu |
| Titulky | Podpora SMI souborů (při použití programu Digimax Converter) |

| Prohlížeč textů | Samsung NV3 |
| --- | --- |
| Soubor | Textové soubory (koncovka TXT, až 99999 stran) |
| Kódování | Windows | ANSI, Unicode, Unicode(Big-Endian), UTF-8 (Windows 2000/ME/XP) ANSI (Widows 95/98) |
|  | Mac | ANSI, Unicode, Unicode(Big-Endian), UTF-16 |
| Funkce | Automatické rolování textu (0,8 s ~ 2,3 s) Listování po 1 stránce / 10 stránkách Funkce automatické záložky (Pamatuje si pozici přerušení prohlížení) Podpora přehrávání MP3 souborů během prohlížení textů |
| Jazyky | Angličtina, Korejština, Francouzština, Němčina, Španělština, Italština, Čínština, Taiwanština, Japonština, Ruština, Portugalština, Vlámština, Švédština, Finština, Bahasa, Polština, Maďarština, Čeština, Turečtina * Neručíme za případnou změnu podporovaných jazyků. |

| Systémové požadavky | Samsung NV3 |
| --- | --- |
| Pro Windows | Windows 98/98SE/2000/ME/XP PC s procesorem Pentium II 450MHz nebo lepším (doporučen procesor Pentium 700MHz nebo lepší) 200MB volného místa na pevném disku (doporučeno 1GB nebo více) Minimálně 64MB RAM (doporučeno 128MB nebo více) Rozhraní USB Mechanika CD-ROM 1024×768 pixelů, 16bitová barevná grafika ( doporučena 24bitová barevná grafika) DirectX 9.0 nebo novější |
| Pro Macintosh | Power Mac G3 nebo novější Mac OS 9.0 ~ 10.4 * Pro přehrávání videosekvencí: Mac OS 10.1 nebo novější MPlayer, VCL Media Player Minimálně 64MB RAM 110MB volného místa na pevném disku Rozhraní USB Mechanika CD-ROM DivX (pro přehrávání videosekvencí) |